## Slide 1: Лабораторная работа «Источник постоянного тока»
Иванов Дмитрий
1 курс, ИВТ
РГПУ им. А. И. Герцена

## Slide 2: Цель лабораторной работы:
Организовать и провести вычислительный эксперимент для исследования зависимости напряжения, полной мощности, полезной мощности и коэффициента полезного действия от создаваемого источником тока I.

## Slide 3: Задачи.
Источник тока имеет э. д. с. Ɛ и внутреннее сопротивление r.
Найти зависимость напряжения на нагрузке U , полной мощности P, полезной мощности Pп и коэффициента полезного действия η от создаваемого источником тока I.

## Slide 4: Математическая модель.
x(t)=m*g/k*(1-cos(ωo*t))
I=ε /(R+r)
U= ε-I*r
P= ε*I
Pп = ε*I-I2*r
η= Рп/Р

## Slide 5: График зависимости U(I)
Chart: 
| 0.33333333333333331 | 0.36363636363636365 | 0.4 | 0.44444444444444442 | 0.5 | 0.5714285714285714 | 0.66666666666666663 | 0.8 | 1 | 1.3333333333333333
U(I) | 3.3333 | 3.2727 | 3.2 | 3.1111 | 3 | 2.8571 | 2.6667 | 2.4 | 2 | 1.3333

## Slide 6: График зависимости P(I)
Chart: 
| 0.33333333333333331 | 0.36363636363636365 | 0.4 | 0.44444444444444442 | 0.5 | 0.5714285714285714 | 0.66666666666666663 | 0.8 | 1 | 1.3333333333333333
P(I) | 1.3333 | 1.4545 | 1.6 | 1.7778 | 2 | 2.2857 | 2.6667 | 3.2 | 4 | 5.3333

## Slide 7: График зависимости Pп(I)
Chart: 
| 0.33333333333333331 | 0.36363636363636365 | 0.4 | 0.44444444444444442 | 0.5 | 0.5714285714285714 | 0.66666666666666663 | 0.8 | 1 | 1.3333333333333333
Pп(I) | 1.1111 | 1.1901 | 1.28 | 1.3827 | 1.5 | 1.6327 | 1.7778 | 1.92 | 2 | 1.7778

## Slide 8: График зависимости η(I)
Chart: 
| 0.33333333333333331 | 0.36363636363636365 | 0.4 | 0.44444444444444442 | 0.5 | 0.5714285714285714 | 0.66666666666666663 | 0.8 | 1 | 1.3333333333333333
η(I) | 0.83333 | 0.81818 | 0.8 | 0.77778 | 0.75 | 0.71429 | 0.66667 | 0.6 | 0.5 | 0.33333

## Slide 9: Выводы и ответы на вопросы.
Чем больше сила тока, тем меньше напряжение.
Чем больше сила тока, тем больше полная мощность.
Чем больше сила тока, тем больше полезная мощность.
Чем больше сила тока, тем меньше КПД.